Актуализированная схема водоснабжения

п.Авда и д.Покровка

Авдинского сельсовета

Уярского района Красноярского края

2019 г.

п. Авда

д.Покровка

Содержание

Введение                                                                                                                   3

Паспорт схемы	3

Глава 1. Схема водоснабжения	5

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	5

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	6

1.2 Существующие балансы водопотребления	6

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	7

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	8

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	9

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	11

Схемы существующих и запланированных централизованных систем водоснабжения

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, его развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

В настоящей схеме водоснабжения применяются следующие термины с соответствующими определениями:

1.водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение).

2.водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Схема водоснабжения Авдинского сельсовета Уярского района на период до 2033 года  разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водонапорные башни;

- насосные станции.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Авдинского сельсовета Уярского района Красноярского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Авдинского сельсовета.

Местонахождение объекта

Россия, Красноярский край, Уярский район, поселок Авда.

Россия, Красноярский край, Уярский район, деревня Покровка.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	реконструкция водонапорных башен;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения в целом;

- 	установка приборов учёта.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- реконструкция магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей застройкой;

- реконструкция водонапорной башни в п. Авда.

- реконструкция водозаборного сооружения – скважины в п. Авда.

Второй этап 2023-2033г.

- реконструкция водонапорной башни в д. Покровка

- реконструкция водозаборного сооружения – скважины в д. Покровка.

- реконструкция магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей застройкой;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с новой застройкой.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена, устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

### В состав Авдинского сельского совета входят 3 населенных пункта – п. Авда, д. Покровка, п. Авдинка.

Поселок Авда, является административным центром поселения и расположен в 40 км от районного центра города Уяра.

Деревня Покровка расположена в 6 км от п. Авда.

Поселок Авдинка расположен 5 км от п. Авда

Общая численность населения на 2019г. составляет 552 человека.

В п. Авда одна система централизованного водоснабжения на хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение.

В п. Покровка одна система централизованного водоснабжения на хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение.

В поселке Авдинка централизованное водоснабжение отсутствует, функционирует колодец. Всего в п. Авдинка -   проживают 7 человек.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение в пос. Авда осуществляется из одной скважины (водозаборного сооружения).

1). Водозаборное сооружение – скважина №1 расположена пос. Авда, ул. Олимпийская, д.17А. В скважине установлен погружной электронасос ЭЦВ 6-10-110. Установленная мощность - 0,24 тыс. м3/сут. Из скважины вода по металлической трубе диаметром 80мм. подается в емкость объемом 20м3 расположенную в пос. Авда ул. Олимпийская д.17А. Из емкости вода подается в распределительную сеть. Из распределительной сети вода разбирается потребителями из водоразборных уличных колонок и часть населения подключена в дома, так же от распределительной сети вода подается в котельную ул.Юбилейная, зд.15.

2). Водозаборное сооружение – скважина №2 расположена д.Покровка, ул.Трубка 1А. В скважине установлен погружной электронасос ЭЦВ 6-10-110. Установленная мощность - 0,24 тыс. м3/сут. Из скважины вода по полиэтиленовому водопроводу диаметром 50 мм, подается в емкость водонапорной башни объемом 10м3 расположенную в д. Покровка ул.Трубка 1А. Из водонапорной башни вода подается в распределительную сеть. Из распределительной сети вода разбирается потребителями из водоразборных уличных колонок и часть населения подключена в дома.

В настоящее время обслуживающей организацией является ООО «ДомСервис».

Износ существующих сетей составляет 20% по состоянию на 01.01.2019г.

Таблица 1.

Основные технические характеристики систем водоснабжения.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Централизованная система водоснабжения пос.Авда | Скважина | 1983 | 0,24 | 85 | да |
|  |  | Емкость | 1983 | - | - | - |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма | 2009 | 0 0,11 | - | - |
|  |  | Водопроводная сеть | 1969 | - | - | да |
| 2 | Централизованная система водоснабжения пос.Покровка | Скважина | 1998 | 0,24 | 85 | да |
|  |  | Водонапорная башня | 1998 | - | - | - |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма | 2009 | 0 0,11 | - | - |
|  |  | Водопроводная сеть | 1969 | - | - | да |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения имеются. Границы ЗСО соответствуют СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Данные лабораторных анализов качества воды

Скважина обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 100мм общей протяжённостью 6,21км.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением охвачена большая часть застройки пос. Авда и д..Покровка.

- Водонапорные башни требуют капитального ремонта и реконструкции

3.Водозаборного сооружения – скважины в д. Покровка, в пос. Авда также требуют реконструкции.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Таблица водопотребления по Авдинскому сельскому поселению на 2019г.

Таблица 2.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Централизованная система водоснабжения пос.Авда | Хоз-питьевые нужды | чел | 104 | 160 | 16,64 | 6,07 | 16,64 | 0,69 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,32 | 1,21 | 3,32 | 0,13 |
|  | Полив | чел | 82 | 50 | 4,1 | 0,49 | 4,1 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 24,06 | 7,77 | 24,06 | 0,82 |
| Централизованная система водоснабжения пос.Авда | Хоз-питьевые нужды | чел | 104 | 160 | 16,64 | 6,07 | 16,64 | 0,69 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,32 | 1,21 | 3,32 | 0,13 |
|  | Полив | чел | 82 | 50 | 4,1 | 0,49 | 4,1 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 24,06 | 7,77 | 24,06 | 0,82 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения пос .Авда и д.Покровка,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения пос. Авда и д.Покровка,  приведены  в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | пос.Авда | - | 389 | 4 | 393 | 15 | 408 |
| 1 | д.Покровка | - | 156 | 2 | 158 | 8 | 166 |
|  | Итого |  | 545 | 6 | 551 | 23 | 574 |

В перспективе развития Авдинского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения, зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для пос. Авда и д. Покровка, принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 4.

Таблица суммарного водопотребления по пос.Авда и д.Покровка,  на период

с 2023 по 2033гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1530 | 160/160 | 244,8 | 89,35 | 244,8 | 52,55 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 48,9 | 17,8 | 48,9 | 7,83 |
|  | Полив | чел | 1311 | 50 | 65,5 | 7,8 | 65,5 | - |
|  | Итого: | чел | 1530 | - | 359,2 | 114,95 | 359,2 | 62,82 |
| II-этап до 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1734 | 160/160 | 277,4 | 101,2 | 277,4 | 67,65 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 55,4 | 20,2 | 55,4 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 1621 | 50 | 81,05 | 9,7 | 81,05 | - |
|  | Итого: | чел | 1734 | - | 413,85 | 131,14 | 413,85 | 64,65 |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития пос. Авда и д. Покровка, предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение планируется осуществлять от двух действующих артезианских скважин. Планируется реконструкция и модернизация существующих водозаборных сооружений и водонапорных башен.

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Центральная.

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул.Трубка.

На водопроводной сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Пожаротушение так же планируется осуществлять от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2023г.:

- Произвести реконструкцию водонапорной башни, находящуюся по адресу пос. Авда, ул. Олимпийская 17А.

- Произвести реконструкцию водозаборного сооружения – скважины в пос. Авда.

На второй этап 2023-2033 гг.:

1. Произвести реконструкцию водонапорной башни, находящуюся по адресу д. Покровка, переулок Трубка 1А;

2.Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул.

Центральная в д. Покровка.

3.Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Трубка.

4.Произвести реконструкцию водозаборного сооружения – скважины в д..Покровка.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 5.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Водонапорная башня(реконструкция) V=15м³ H=12м. | шт. | 1 | 1 765,843 | --- | 1 765,843 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100:Ø50 | км | 0,82 | 3 503,299 | --- | 3 503,299 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100:Ø50 | км | 0,46 | 1 965,265 | --- | 1 965,265 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100:Ø50 | км | 0,23 | 982,632 | --- | 982,632 |
| 1.3 | Помещение над артезианской скважиной | шт. | 1 | 2 401,240 | --- | 2 401,240 |
| 1.4 | Водонапорная башня(ремонт) V=180м³ H=32м. | шт. | 1 | — | 4 842,327 | 4 842,327 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100:Ø50 | км | 1,55 | — | 6 622,090 | 6 622,090 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100:Ø50 | км | 0,73 | — | 3 118,790 | 3 118,790 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100:Ø50 | км | 0,52 | — | 2 221,603 | 2 221,603 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100:Ø50 | км | 0,46 | — | 1 965,265 | 1 965,265 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100:Ø50 | км | 0,71 | — | 3 033,343 | 3 033,343 |
| 1.3 | Реконструкция и модернизация артезианской скважиной | шт. | 1 | — | 2 346,890 | 2 346,890 |
| 1.3 | Реконструкция и модернизация артезианской скважиной | шт. | 1 | — | 2 504,240 | 2 504,240 |
|  | Итого: |  |  | 10 618,279 | 26 654,548 | 37 272,827 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 10 618,279 | 26 654,548 | 37 272,827 |

# Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2023г.:

- Планируется произвести реконструкцию водонапорной башни, находящуюся по адресу пос. Авда, ул. Олимпийская 17А.

- Планируется произвести реконструкцию водозаборного сооружения – скважины в пос. Авда.

На второй этап 2023-2033 гг.:

1. Планируется произвести реконструкцию водонапорной башни, находящуюся по адресу д. Покровка, переулок Трубка 1А;

2.Планируется прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети,

проходящей по ул. Центральная в д. Покровка.

3.Планируется прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Трубка.

4.Произвести реконструкцию водозаборного сооружения – скважины в д..Покровка